MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PROCEDIMIENTO: FAISM 34/2020

MINUTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020, PERTENECIENTE A LA JUNTA CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN; EN RELACIÓN A LAS ACLARACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FAISM 34/2020, REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN FRANCISCO I. MADERO ENTRE ABASOLO Y ANTIGUO CAMINO REAL A COLIMA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS BASES.

REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; SITO EN LA CALLE JUÁREZ No. 28, SEGUNDO PISO EN LA COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, CON LA CONDUCCIÓN DEL C.__________________________________________________, EN SU CARÁCTER DE ____________________________________________, Y LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTA Y FIRMAN AL FINALIZAR LA PRESENTE MINUTA, CON OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES QUE SE CONSIDERARON NECESARIAS PARA LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FAISM 34/2020, MINUTA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, PREGUNTANDO Y CONTESTANDO LO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

|  | EMPRESAS | REPRESENTANTE |
| --- | --- | --- |
| 01 | BUL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |  |
| 02 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. |  |
| 03 | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V. |  |
| 04 | CONSTRUCTORA HOSPICIO, S.A. DE C.V. |  |
| 05 | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V. |  |
| 06 | CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V. |  |
| 07 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  |
| 08 | GRUPO EMPRESARIAL AI, S.A.P.I. DE C.V. |  |
| 09 | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. |  |
| 10 | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. |  |
| 11 | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. |  |
| 12 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. |  |

PREGUNTAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

1. El Ing. Daniel Michel que asiste en representación de la licitante Constructora Hospicio, S.A. de C.V., solicita se aclare: 1.a. Respecto del concepto PAV BAN 10A150GRALV Banquetas con concreto f'c=150 kg/cm2 premezclado, con tamaño máximo del agregado de 3/4" y de 10 cm. de espesor. incluye: compactación de terreno natural, con superficie de granito del no.3, lavado ,cimbra, colado, descimbra, corte y calafateo, previsto en la partida Guarniciones en el Catálogo de Conceptos proporcionado por la Convocante, ¿cuál es la proporción del Granito por metro cuadrado, proporcionan el diseño, el concreto es premezclado y con que se va a curar? 1.b. Respecto del concepto Base gra tep 70/30 base elaborada con grava de 1 1/2", 1" y 1/2" a finos 70%, tepetate ( arena cementante) 30% en capas de 20 cm de espesor, prueba proctor 100% incluye: maquinaria; m.o, y todo lo necesario para su correcta elaboración previsto en la partida Avenida Principal en el Catálogo de Conceptos proporcionado por la Convocante, ¿Cuál es el grado de compactación de la base? 1.c. Respecto del concepto CAJA RENI S/M Renivelación de caja de válvula con una altura aproximada de 25 cm. incluye: demolición de muros y losa superior. muros, aplanados, losa superior de concreto de f`c de 250 kg/cm2. armada con varilla de 3/8" a cada 10 cm. en ambos sentidos previsto en la partida Avenida Principal en el Catálogo de Conceptos proporcionado por la Convocante, ¿Qué tipo de cajas son y se van a recuperar los marcos, tapas y contramarcos? 1.d. Respecto del concepto COMP EQUIP AFI T/N15 Compactacion y afine de terreno natural de 15 cm. de espesor con maquinaria, con humedad optima 90 % prueba proctor previsto en la partida Banquetas, Superficie Peatonal en el Catálogo de Conceptos proporcionado por la Convocante, ¿la compactación debe considerarse con bailarina? 2. El Arq. José Antonio Díaz que asiste en representación de la licitante Cuiba Constructora, S.A. de C.V., solicita se aclare si los señalamientos de desviaciones del tráfico vial en la vialidad a intervenir se consideran dentro de los Indirectos.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

1. Respecto de la solicitud del representante de la licitante Constructora Hospicio, S.A. de C.V., se aclara: 1.a. que la proporción del granito del no. 3 en el concepto PAV BAN 10A150GRALV Banquetas con concreto f'c=150 kg/cm2 premezclado, con tamaño máximo del agregado de 3/4" y de 10 cm. de espesor. incluye: compactación de terreno natural, con superficie de granito del no.3, lavado ,cimbra, colado, descimbra, corte y calafateo, es de 1.5 litros por metro cuadrado. El diseño de las rampas, el concreto y la forma de curar se definirá por el supervisor de obra durante la ejecución de la misma. 1.b. El texto del concepto define 100% prueba proctor. 1.c. El concepto de ejecutará con recuperación y se atenderá al texto del concepto. 1.d. la compactación deberá ser con maquinaria como dice el concepto, misma que se define en campo al momento de ejecución de la obra. 2. Respecto de la solicitud del representante de la licitante Cuiba Constructora, S.A. de C.V., se aclara que efectivamente los señalamientos de desviaciones del tráfico vial en la vialidad a intervenir se consideran dentro de los Indirectos. 3.- La convocante aclara que en el concepto PAV RAM MIN M21 Rampa peatonales de 7.80 m2 promedio incluye: área nivelada de 1.50x1.50m, dos rampas opuestas de 1.50x1.85m de largo con un 8% de pendiente, con un espesor de 18cm. forjada con concreto de f`c 300 kg/cm2 y reforzada con malla electrosoldada 6x6 - 10/10 incluye: logo, cimbra. colado, curado y descimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución, previsto en la partida Rampas Peatonales en el Catálogo de Conceptos proporcionado por la Convocante, por error tiene como unidad de medida RAMPA, debiendo ser lo correcto M2 (metro cuadrado). En virtud de las aclaraciones hechas en los puntos 1 y 3 de este apartado se modifica el Catálogo de Conceptos, para lo cual se acuerda con los asistentes a este acto que se les enviará por correo electrónico a todos los licitantes inscritos el Catálogo de Conceptos con las correcciones que se derivan del contenido de la presente Minuta.

POR CONSIGUIENTE, SE LES RECUERDA A LOS PARTICIPANTES QUE LA INOBSERVANCIA Y NO CONSIDERACIÓN A LAS ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTA MINUTA SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

PARA DAR CUMPLIMIENTO LEGAL A ESTE ACTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

SIENDO LAS _____:_____HRS. DEL DÍA __________ DE _______________ DE ________ SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO CON LA FIRMA DE ENTERADO DE LOS PARTICIPANTES, AL MARGEN Y AL CALCE, DE LA PRESENTE ACTA CON EL FIN DE CONSTATAR LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, DE LA CUAL LOS PARTICIPANTES RECIBEN UNA COPIA.

POR LAS EMPRESAS:

|  | EMPRESAS | REPRESENTANTE |
| --- | --- | --- |
| 01 | BUL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |  |
| 02 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. |  |
| 03 | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V. |  |
| 04 | CONSTRUCTORA HOSPICIO, S.A. DE C.V. |  |
| 05 | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V. |  |
| 06 | CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V. |  |
| 07 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  |
| 08 | GRUPO EMPRESARIAL AI, S.A.P.I. DE C.V. |  |
| 09 | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. |  |
| 10 | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. |  |
| 11 | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. |  |
| 12 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. |  |

POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

| CARGO O PUESTO | NOMBRE Y FIRMA |
| --- | --- |